Измеритель параметров электрического и магнитного полей

# ВЕ-МЕТР-АТ-002

# ПАСПОРТ

# МГФК.411173.004 ПС

- Основные сведения об изделии

1.1.Измеритель параметров электрического и магнитного полей “ВЕ-МЕТР-АТ-002”

## МГФК.411173.004, заводской номер

Дата изготовления

Предприятие-изготовитель ООО  «НТМ-Защита»

Сертификат №	  R.U.C.35.002.A  № 5176 	выдан    7 июля 1998 г.

# Срок действия	01 июля 2003 г.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальные и фактические значения основных технических данных Измерителя

приведены в таблице.

Таблица 1.

| Наименование | Значение величины |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения среднеквадратических значений в полосе 1 или 2 напряженности электрического поля, возбуждаемого видеодисплейным терминалом, не более, % Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения среднеквадратических значений в полосе 1 или 2 плотности магнитного потока магнитного поля, возбуждаемого видеодисплейным терминалом, не более, % | 20 20 |
| 2. Диапазон среднеквадратических значений напряженности электрического поля: в полосе 1, В/м в полосе 2, В/м Диапазон среднеквадратических значений плотности магнитного потока в полосе 1, мкТл; в полосе 2, нТл; | 8—100 0.8—10.0 0.08—1.0 8—100 |
| 3. Время установления рабочего режима, не более, мин. | 1 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки измерителя входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| МГФК.411173.004 | Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 | 1 |  |
| МГФК.411173.004.10 | Штанга диэлектрическая | 1 | Используется для исключения влияния оператора при измерении электрического поля |
|  | Блок питания БП-ЕИ-220/6 | 1 | Для подзарядки аккумуляторной батареи |
| МГФК.411173.004РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| МГФК.411173.004ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Сумка укладочная | 1 |  |
| МГФК.411173.004.20 | Антенна в комплекте со штативом и поворотной подставкой | 1 | Комплектуется по отдельной заявке заказчика |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

4.1. Гарантийный срок эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 устанавливается 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.3. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течение всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Консервация измерителя производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 до +400С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация измерителя производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты ВЗ-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3. По конструктивному признаку измеритель относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 МГФК.411173.004 №

Упакован ООО «НТМ-Защита» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	         		       личная подпись		                             фамилия, имя, отчество

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 МГФК.411173.004 №

соответствует техническим условиям  ТУ 6685-002-18446736-98 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска (        ( 			 20   г.

МП

Представитель ОТК

(        ( 			 20   г.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При отказе в работе или неисправности измерителя в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен акт по форме приложения А и необходимости ремонта и отправки измерителя предприятию-изготовителю по адресу:

115409, г. Москва,: Каширское шоссе, дом 31, ООО  «НТМ-Защита».

# 8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1. Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 МГФК.411173.004 №

введен в эксплуатацию     “       “                            20      г.

# М.П.

подпись и фамилия лица, ответственного

за эксплуатацию изделия

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1.Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А.

# ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

#### УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей

организации)

# РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ №

от   “_____“            _______      20___ г.

на

(наименование изделия, заводской номер, дата изготовления)

Комиссия в составе:

# Председателя

(фамилия, имя, отчество)

и членов

(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны и представителя

(наименование предприятия-изготовителя, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия установила:

1.

(излагается суть претензии)

# 2. Изделие с начала гарантийного срока наработало

3.

(описание внешнего проявления отказа; дата отказа; предполагаемая причина отказа;

причина отказа; условия эксплуатации, в которых произошел отказ)

# Заключение комиссии

Подписи:

# Text boxes

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

Лист

МГФК 411173.004ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 411173.004ПС

Лист

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Лист

МГФК 411173.004ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.