# Пробоотборное устройство ПОУ-04

паспорт

МГФК 412123.002

- Основные сведения об изделии

  - Пробоотборное устройство ПОУ-4 МГФК 412123.002

Заводской номер не обозначается

Дата изготовления

Предприятие изготовитель ООО «НТМ-Защита» (Москва, Каширское ш., 31)

2. Комплектность

2.1. В комплект пробоотборного устройства входят изделия и эксплутационная документация, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления воздуходувкой | ПОУ-04 | 1 |
| 2 | Барботер | кМ1.181196.71 | 1 |
| 3 | Пробоотборник воздушный | кМ1.181196.74 | 3 |
| 4 | Пробоотборник почвенного воздуха | кМ1.181196.76 | 1 |
| 5 | Пробоотборник воды | кМ1.181196.75 | 5 |
| 6 | Накопительная камера - 1, Ф120 мм | кМ1.181196.77 | 1 |
| 7 | Накопительная камера - 2, Ф50 мм | кМ1.181196.78 |  |
| 8 | Соединительная трубка длиной 80 см | ТУ 64-2-286-79 | 2 |
| 9 | Соединительная трубка длиной 40 см | ТУ 64-2-286-79 | 2 |
| 10 | Штуцер для подсоединения ПОУ к радиометру | кМ1.181196.72 | 1 |
| 11 | Запасная заглушка для барботера |  | 1 |
| 12 | Запасная заглушка для пробоотборника |  | 1 |
| 13 | Сумка для транспортировки ПОУ | ОСТ 17.839.80 | 1 |
| 14 | Рекомендация с методиками измерений |  | 1 |
| 15 | Блок питания |  | 1 |

Примечание. Количество поставляемых различных типов пробоотборников может меняться согласно заявке Потребителя.

- Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовления (поставщика)

3.1. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборного устройства ПОУ-4 устанавливается 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

3.2. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.3. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого пробоотборное устройство не использовалось из-за обнаруженных неисправностей.

3.4. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течение всего срока эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

3.5. Средний срок службы пробоотборного устройства 8 лет.

- Консервация

  - Консервация и упаковывание пробоотборного устройства производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +150 до +400 С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

  - Консервация производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты В3-10.

Срок защиты без переконсервации – 3 года.

По конструктивному признаку пробоотборное устройство относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

- Свидетельство об упаковывании

  - Пробоотборное устройство ПОУ-4 МГФК 412123.002

№ ____________________________________________

Упакован ООО «НТМ-Защита» согласно требованиям,   предусмотренными в действующей технической документации

Дата упаковки  «_____» ________________ 199__ г.

Упаковку произвел ____________________________

(подпись)

Изделие после упаковки принял __________________

(подпись)

Свидетельство о приемке

  - Пробоотборное устройтсво ПОУ-4 ИГФК 412123.002

№_____________________________

(заводской номер)

соответствует техническим условиям ТУ 9443-001-18119670-97

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  «____» _________________ 199__ г.

М.П.

Представитель ОТК ___________________________

(подпись)

«____» ____________________ 199__ г.

- Сведения о рекламациях

  - При отказе в работе или неисправности Пробоотборного устройтса ПОУ-4 в период гарантийного срока эксплуатации потребителем джолжен быть составлен рекламационный акт по форме Приложения А о необходимсости ремонта и отправки устройства предприятию-изготовителю по адресу: 115409 г. Москва, МИФИ, Каширское ш., 31

(адрес предприятия-изготовителя)

ООО «НТМ-Защита»

или вызова его представителя по адресу___________________________       	    _______________________________________________________________

(адрес предприятия-потребителя)

  - Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию

  - Пробоотборное устройство ПОУ-4 МГФК 412123.002

№ ________________________________

(заводской номер и год выпуска)

введен в эксплуатацию «____» ________________ 199__ г.

М.П. ________________________________________________

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия)

- Утилизация

Устройство не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(руководитель эксплуатирующей организации)

на ____________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя___________________________________________________

(ф., и., о.)

и членов_______________________________________________________

(ф., и., о.)

с одной стороны и представителя__________________________________

(наименование предприятия-изготовителя, ф., и., о.)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия установили:

- ____________________________________________________________

(излагается суть претензий)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало___________________

(указать время наработки)

- ____________________________________________________________

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа;

_____________________________________________________________________

предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых произошел отказ)

_____________________________________________________________________

Заключение комиссии: ___________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подписи:

# Text boxes

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.

Лист

МГФК 412123.002ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.