1. Общие положения

- Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - СанПиН)  разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 г.№ 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14,ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004,№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498;2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070) и «Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953).

- Настоящие СанПиН действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к гипогеомагнитным условиям (ГГМУ) в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях.

- Данные СанПиН устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) ослабления геомагнитных полей (ГМП), а также требования к методам контроля ГГМУ и лечебно-профилактическим мероприятиям.

- Требования СанПиН направлены на предотвращение неблагоприятного влияния гипогеомагнитных полей на здоровье человека.

2. Область применения

2.1. Требования настоящих СанПиН должны соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации производственных объектов, включая транспортные и транспортно-технологические средства, жилых и общественных зданий.

2.2. Настоящие СанПиН предназначаются для организаций, проектирующих и эксплуатирующих указанные в пункте 2.1 объекты, а также для органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые уровни ослабления геомагнитного поля на рабочих местах, в жилых и общественных зданиях и сооружениях

3.1. Оценка и нормирование уровня ослабления геомагнитного поля производится на основании определения его интенсивности внутри помещения, объекта, транспортного средства (далее — помещения) и в открытом пространстве на территории, прилегающей к месту его расположения, с последующим расчетом коэффициента ослабления ГМП (Кгмп).

Интенсивность ГМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в Тл (мкТл, нТл), которые связаны между собой следующим соотношением:

Где

µ0 = 4¶10-7 Гн/м - магнитная постоянная,

при этом 1 А/м ~ 1,25 мкТл, 1мкТл ~ 0,8 А/м.

Коэффициент ослабления интенсивности ГМП (К0гмп) равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства (Но или Во) к его интенсивности внутри помещения (Нв или Вв):

- модуль вектора напряженности магнитного поля в открытом пространстве;

- модуль вектора напряженности магнитного поля внутри помещения;

Или

— модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве;

- модуль вектора магнитной индукции внутри помещения.

3.2. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях до 2 ч за смену устанавливается равным 4:

ПДУ К0гмп = 4.

3.3.	Предельно  допустимый уровень  ослабления  интенсивности
геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях более 2 ч
за смену устанавливается равным 2:

ПДУ К0гмп = 2.

3.4.	Предельно допустимый уровень ослабления геомагнитного по
ля в помещениях жилых и общественных зданий (жилые комнаты и кухни квартир и общежитий, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные и игровые помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах, учебные комнаты в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, палаты больниц и санаториев) устанавливается равным 1,5:

ПДУ К0гмп = 2.

4. Требования к проведению контроля гипогеомагнитных условий

4.1. Общие требования к проведению контроля

4.1.1.	Контроль за соблюдением требований настоящих СанПиН должен осуществляться:

- при проектировании, строительстве, приемке в эксплуатацию, реконструкции производственных объектов, жилых и общественных зданий;

- при организации новых рабочих мест;

- при аттестации рабочих мест;

- в порядке санитарно-эпидемиологического надзора;

- по жалобам и обращениям граждан и организаций.

- Контроль гипогеомагнитных условий может осуществляться
путем использования расчетных методов и/или проведения измерений.

- Расчетные методы используются преимущественно при проектировании новых или реконструкции действующих объектов.

- Контроль гипогеомагнитных условий на действующих объектах осуществляется посредством инструментальных измерений с использованием приборов ненаправленного приема, оснащенных изотропными (трехкоординатными) датчиками, предназначенных для определения величины напряженности или индукции постоянного магнитного поля,с допустимой относительной погрешностью измерения не более ± 20 %.

- Гигиеническая оценка результатов измерений осуществляется
по измеренным значениям магнитного поля (по показаниям средств измерений). В протоколах указываются результаты измерений и погрешность средств измерений.

- Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке.

- Не допускается проведение измерений при наличии атмосферных осадков, а также при температуре и влажности воздуха, выходящих за пределы рабочих параметров средств измерений.

- Результаты измерений следует оформлять в виде протокола,
включающего при необходимости карту распределения уровней геомагнитных полей (или коэффициентов ослабления ГМП), совмещенную с планом размещения оборудования или помещения, где производились измерения.

4.2. Требования к проведению контроля гипогеомагнитных условий на рабочих местах

- Контроль за соблюдением требований настоящих СанПиН
должен осуществляться на рабочих местах в производственных, офисных, административных и других помещениях, в транспортных и транспортно-технологических средствах.

- Гигиеническая оценка гипогеомагнитных условий производится на основании расчета коэффициента ослабления ГМП (К0гмп) для каждого рабочего места и его сопоставления с гигиеническим нормативом (ПДУ) с учетом времени пребывания в этих условиях.

Расчет К0гмп производится по результатам измерений интенсивности геомагнитного поля внутри помещения, кабины транспортного и транспортно-технологического средства и на открытой территории,
прилегающей к месту их расположения.

- Измерения интенсивности геомагнитного поля внутри помещения на каждом рабочем месте производятся на 3-х уровнях от поверхности пола с учетом рабочей позы:

- 0,5, 1,0 и 1,2 м - при рабочей позе сидя;

- 0,5, 1,0 и 1,7 м - при рабочей позе стоя.

Определяющим при расчете коэффициента ослабления ГМП является минимальное из всех зарегистрированных на рабочем месте значений интенсивности ГМП.

- При отсутствии постоянных рабочих мест измерения интенсивности геомагнитного поля внутри помещения проводятся в нескольких точках рабочей зоны (не менее чем в 3-х) с последующим вычислением среднего арифметического значения.

- Измерения должны  проводиться  на расстоянии не  ближе
0,5 м от железосодержащих предметов, конструкций, оборудования.

4.2.7.	Измерения интенсивности геомагнитного поля на рабочем
месте в транспортном и транспортно-технологическом средстве производятся в одной точке на расстоянии 1 м от пола кабины.
         4.2.8. Измерения интенсивности ГМП в открытом пространстве, прилегающем к обследуемому объекту, должны производиться в 3-х точках, расположенных на расстоянии не менее 10 м от здания и друг от друга на уровнях 1,5 м от поверхности земли. Вычисляется среднее арифметическое значение интенсивности ГМП.

4.3. Требования к проведению контроля гипогеомагнитных условий в жилых и общественных зданиях и сооружениях

- Контроль за соблюдением требований настоящих СанПиН
должен осуществляться в жилых помещениях, общественных зданиях
(детские, учебные, медицинские и др.).

- Измерения интенсивности геомагнитного поля внутри указанных помещений производятся на расстоянии 1,0 м от поверхности пола.

Измерения производятся с учетом площади помещения в стандартных точках и в местах наиболее длительного пребывания человека.

Количество стандартных точек измерения устанавливается в зависимости от площади помещения:

- < 2 м2 - одна точка в центре помещения;

- > 2 м2 - 10 м2 - одна точка в центре помещения и в точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от середины каждой стены;

- > 10 м2 - одна точка в центре помещения и в точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от каждой стены с шагом 1,0 м.

- Измерения должны проводиться на расстоянии не ближе
0,5 м от железосодержащих предметов, конструкций, оборудования.

- Измерения интенсивности ГМП в открытом пространстве
производятся в соответствии с п. 4.2.8.

- Гигиеническая оценка гипогеомагнитных условий (по К0гмп)
в каждом помещении производится с вычислением среднего арифметического значения интенсивности геомагнитного поля с учетом результатов измерения в каждой точке.

5. Гигиенические требования и

Лечебно-профилактические мероприятия

по снижению неблагоприятного влияния

гипогеомагнитных условий на здоровье человека

5.1, Наиболее неблагоприятные гипогеомагнитные условия могут создаваться:

- в экранированных помещениях (объектах) специального назначения; в помещениях (объектах) гражданского и военного назначения, расположенных под землей (в т. ч. в метрополитене, шахтах, туннелях и др.); в помещениях (объектах), в конструкции которых используется
большое  количество   металлических  (железосодержащих)  элементов
(здания из железобетонных конструкций и др.);

- в наземных, водных, подводных транспортных средствах гражданского и военного назначения.

- Лица, выполняющие работы в условиях изменённого геомагнитного поля, должны проходить предварительные и периодические
профилактические медосмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г № 83, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г., регистрационный номер 6015.

- Лица, не достигшие 18-летнего возраста, и женщины в состоянии беременности допускаются к работе в ГГМУ в случаях, когда коэффициент ослабления ГМП на рабочих местах не превышает ПДУ, установленного для населения.

- Для повышения адаптационных возможностей организма целесообразно использование комплексов психо-физиологической разгрузки, производственной гимнастики, фито- и витаминопрофилактики.

Приложение 1 (справочное)

Термины и определения

Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающего в процессе трудовой деятельности (ГОСТ 12.1.005—88).

Геомагнитное поле (ГМП) — постоянное магнитное поле Земли.

Гипогеомагнитное поле (ГГМП) — ослабленное геомагнитное поле внутри объекта.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) ослабления ГМП — уровень ослабленного ГМП, при воздействии которого у работающих и/или населения не возникает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Экранированное помещение (объект) - производственное помещение, конструкция которого приводит к изоляции внутренней электромагнитной среды от внешней (в т. ч. помещение, выполненное по специальному проекту, и подземные сооружения).

Приложение 2 (справочное)

Средства измерения ГМП

| Тип измерительного прибора | Измеряемый параметр | Пределы измерений | Относительная погрешность | Производитель, поставщик прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МТМ-01 -магнитометр трехкомпонентный мало габаритный* | Напряженность постоянного магнитного поля | 0,5—200 А/м | в поддиапазоне от 0,5 до 3,0 А/м (± 20 %) в поддиапазоне от 3,0 до 200,0 А/м (±10%) | ООО «НТМ-Защита» (Россия) |
| МФ-1 - магнитометр трехкомпонентный | Индукция постоянного магнитного поля | 0,01—200 мкТл | ± 0,5 % | РПКБ (Россия) |
| * - зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений (№ 35950—07) |

Приложение 3 (справочное)

Библиографические данные

- Физические факторы производственной и природной среды. Гигиеническая оценка и контроль / Под ред. Н. Ф. Измерова и Г. А. Суворова.—М.: «Медицина», 2003.

- СанПиН 2.2.4.1191—03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

- Руководство  Р  2.2.2006—05   «Руководство  по   гигиенической
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

- ГОСТ Р 51724—2001  «Экранированные объекты, помещения,
технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и
оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам».