# Утверждаю

Руководитель Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей

и благополучия человека,

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

26 июля 2007 года

Дата введения -

1 октября 2007 года

4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В КАБИНАХ ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ

СУДОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЙ ТРУДА ЛЕТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУК 4.3.2231-07

(в ред. Изменений и дополнений N 1,

утв. Роспотребнадзором 23.04.2009)

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (С.Д. Кривуля, Э.Д. Сторожева); Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены" (М.Ф. Вильк, В.Б. Панкова, Ю.Н. Каменский); Научно-исследовательским институтом медицины труда РАМН (Л.В. Прокопенко, Н.Н. Курьеров); Министерством транспорта Российской Федерации (С.В. Панферов); ЛИЦ ФГУП ГосНИИ гражданской авиации (В.Д. Глуховский).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 21 июня 2007 г. N 2).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 26 июля 2007 г.

4. Введены в действие с 1 октября 2007 г.

5. Введены впервые.

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает методику оценки акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов (далее - ВС) при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава гражданской авиации (далее - ГА).

1.2. Методические указания по оценке акустической нагрузки в кабинах экипажей ВС при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава ГА (далее - указания) разработаны с учетом требований СанПиН 2.5.1.051-96 "Условия труда и отдыха для летного состава гражданской авиации".

1.3. Указания предназначены:

- для методической помощи организациям Роспотребнадзора при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда лиц летного состава ГА с учетом специфики профессиональной деятельности и условий труда членов экипажей ВС ГА;

- организациям гражданской авиации РФ при расчете эквивалентного уровня шума в полете с учетом акустической эффективности авиагарнитуры (далее - АГ) и дополнительной акустической нагрузки, возникающей при прослушивании эфира и речевом радиообмене, за анализируемый период летной работы.

1.4. Указания определяют требования к методу расчета акустической нагрузки на членов экипажей ВС с учетом шума под АГ, а также форму представления результатов.

## 2. Общие положения

2.1. Шум является одним из факторов полета, оказывающим неблагоприятное воздействие на членов экипажей ВС ГА. Основными источниками шума в кабинах ВС ГА являются:

- силовая установка;

- система кондиционирования воздуха;

- аэродинамические шумы;

- шумы, возникающие при прослушивании радиоэфира и речевом радиообмене.

2.2. Акустическая эффективность АГ должна учитываться при расчете акустической нагрузки на членов экипажей ВС.

2.3.  Для  оценки  акустической  нагрузки  на  летный состав в

кабинах  экипажей  ВС  ГА  в  полете  рассчитывается эквивалентный

уровень звука L     , дБА.

Aeq,T

2.4.  В  случае  превышения  норм  полетного  времени за месяц

вводится поправочный коэффициент L , дБ.

K

## 3. Расчет эквивалентного уровня шума в полете

за оцениваемый период летной работы

3.1. На основании сведений по учету полетного времени (данных летной книжки или летного отряда) заполняются п. п. 1 - 3.4 и графы 1, 2, 4, 6, 7 табл. 1 "Протокола расчета эквивалентного уровня шума в полете с учетом дополнительной акустической нагрузки за оцениваемый период летной работы" Прилож. 1 (каждый месяц отдельно).

3.2. Графы 3 и 5 табл. 1 Прилож. 1 заполняются на основании данных, приведенных в Прилож. 2 и 3.

Суммируются показатели графы 3 (уровни звука в кабине ВС) с показателями, указанными в графе 5 (акустическая эффективность АГ); результат заносится в графу 8 (уровни звука с учетом АГ).

В графу 9 табл. 1 Прилож. 1 заносятся данные в соответствии с п. 2 Прилож. 4.

3.3. При определении дополнительной акустической нагрузки, в соответствии с п. 1 Прилож. 4, графы 3 и 5 не заполняются. Данные измерений и расчетов вносятся соответственно в графы 8 и 9 табл. 1 Прилож. 1.

3.4. Эквивалентный уровень звука L     , дБА, рассчитывают по формуле:

Aeq,T

0,1L

1    n             Aeq,Ti

L      = 10lg (----- SUM T  х 10          ),           (1)

Aeq,T         T     i=1  i

norm

где:

L       - эквивалентный уровень звука в интервале T  (час.);

Aeq,Ti                                            i

Т     - норма полетного времени в соответствии с Прилож. 7 (час.);

norm

T  - продолжительность оцениваемого периода полета (час.);

i

i = 1, 2,... n, где n - номер интервала.

(в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Роспотребнадзором 23.04.2009)

Длительности периодов полета определяются по данным хронометража, выполненного в условиях реальных полетов.

При невозможности выполнения хронометража в условиях реального

полета   длительность  периода  активного  прослушивания  эфира  и

речевого   радиообмена  принимается  равной  33%,  а  длительность

периода  воздействия  уровня  звука  с  учетом АГ (графа 8 табл. 1

Прилож.  1)  принимается равной 67% фактического полетного времени

T  (графа 6 и 7 табл. 1 Прилож. 1) за месяц в часах.

i

В случае превышения норм полетного времени для данного периода

(месяца), рассчитывается поправочный коэффициент L , дБ.

K

L  = 10lg (T / T    ),                    (3)

K              norm

где:

T - фактическое полетное время (ч);

T     - норма полетного времени (ч).

norm

Поправочный  коэффициент  добавляется  к L     , за конкретный

Aeq,T

месяц.

Полученный результат заносится в графу 10 табл. 1 Прилож. 1.

3.5. В случае необходимости уровни звука (дБА), по результатам измерений звукового давления в октавных полосах частот (дБ), рассчитывают в соответствии с Прилож. 5.

(п. 3.5 в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Роспотребнадзором 23.04.2009)

3.6. В Прилож. 6 приведен пример оформления "Протокола расчета эквивалентного уровня шума в полете с учетом дополнительной акустической нагрузки за оцениваемый период летной работы".

3.7. Графа 11 (превышение нормы (дБА) заполняется в соответствии с действующими нормативными документами (в настоящее время действует СанПиН 2.5.1.051-96 "Условия труда и отдыха для летного состава гражданской авиации").

# Приложение 1

Протокол расчета эквивалентного уровня шума в полете

с учетом дополнительной акустической нагрузки

за оцениваемый период летной работы

1. Работник ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1.1. Год рождения ____________________

2. Наименование предприятия (работодателя) _______________________

__________________________________________________________________

(полное наименование, юридический адрес, фактический адрес, форма

__________________________________________________________________

собственности, коды: ОКФС, ОКПО, ОКОНХ)

__________________________________________________________________

2.1. Наименование объекта (цеха, участка, мастерской и пр.) ______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Профессия или должность работника _____________________________

__________________________________________________________________

(по ОКПДТР или по ОКПРД ОК 016-94)

3.1. Общий стаж работы ___________________________________________

3.2. Стаж работы в данной профессии (должности) __________________

__________________________________________________________________

3.3. Стаж работы в условиях воздействия опасных,  вредных  веществ

и неблагоприятных производственных факторов (налет часов) ________

__________________________________________________________________

3.4. Профмаршрут (согласно записям в трудовой книжке) ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Таблица 1

Показатели акустической нагрузки (дБА)

┌──────┬───┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────┬─────────────┬─────┬──────┐

│Год и │Тип│Уровни│Тип   │Акустиче-│Фактическое│Уровни│ Уровни звука│L    │Превы-│

│месяц │ВС │звука │приме-│ская эф- │  полетное │звука │ при активном│ экв │шение │

│работы│   │  в   │няемой│фектив-  │  время за │  с   │прослушивании│(дБА)│нормы │

│  ГА  │   │кабине│АГ    │ность АГ │   месяц   │учетом│  радиоэфира │     │(дБА) │

│      │   │  ВС  │      │(дБА)    ├─────┬─────┤  АГ  │    (дБА)    │     │      │

│      │   │(дБА) │      │         │  ч  │ мин.│(дБА) │             │     │      │

├──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┼──────┤

│  1   │ 2 │  3   │  4   │    5    │  6  │  7  │  8   │      9      │ 10  │  11  │

├──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┼──────┤

├──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┼──────┤

├──────┼───┼──────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼─────────────┼─────┼──────┤

└──────┴───┴──────┴──────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴─────────────┴─────┴──────┘

Расчет   эквивалентного   уровня  шума  с   учетом  дополнительной

акустической  нагрузки,  возникающей  при  прослушивании  эфира  и

речевом   радиообмене,   за  анализируемый  период  летной  работы

выполнил _________________________________________________________

(должность, наименование отдела, отделения)

__________________________________________________________________

подпись _____________ ____________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Расчет эквивалентного уровня шума выполнен в ___ экз.

С расчетом эквивалентного уровня шума ознакомлены:

Работодатель                     Работник (доверенное лицо)

"__" ____________ 20__ г.        "__" ____________ 20__ г.

М.П.

# Приложение 2

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ШУМА, СОЗДАВАЕМОГО В УСЛОВИЯХ

КРЕЙСЕРСКОГО ПОЛЕТА В КАБИНАХ ЭКИПАЖА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ ГА

┌─────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐

│   Тип ВС    │ L , │Среднегеометрические частоты октавных полос,│

│             │  A  │                     Гц                     │

│             │ дБА ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│             │     │31,5│ 63 │125 │250 │500 │1000│2000│4000│8000│

│             │     ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│             │     │       Уровни звукового давления, дБ        │

├─────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────┤

│                         Самолеты с ТРД                         │

├─────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│Ту-104       │93   │-   │86  │82  │85  │88  │90  │85  │78  │67  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ту-124       │86   │81  │86  │70  │81  │86  │80  │74  │69  │61  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ту-134 А     │89   │80  │80  │78  │80  │82  │86  │83  │78  │70  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ту-154 М     │77   │81  │74  │73  │70  │70  │70  │70  │69  │69  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ту-154       │84   │78  │78  │80  │76  │77  │78  │78  │74  │72  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ту-144       │89   │84  │78  │74  │79  │84  │84  │82  │80  │80  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ил-62        │89   │86  │84  │82  │80  │83  │84  │84  │74  │72  │

│(Ил-62 М)    │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ил-76 Т      │84   │78  │77  │80  │81  │81  │81  │76  │72  │70  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ил-76 ТД     │87   │84  │83  │82  │84  │85  │83  │79  │69  │62  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ил-86        │81   │80  │79  │80  │83  │80  │77  │73  │69  │59  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ил-96-300    │77   │74  │79  │78  │78  │77  │64  │66  │68  │50  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Як-40        │86   │79  │80  │82  │82  │80  │80  │80  │76  │72  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Як-42        │83   │83  │75  │71  │71  │80  │79  │75  │70  │63  │

├─────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│                         Самолеты с ТВД                         │

├─────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│Ту-114       │89   │86  │90  │92  │90  │84  │82  │80  │72  │68  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ил-18        │84   │77  │98  │92  │84  │81  │75  │72  │72  │70  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-3         │96   │98  │105 │105 │98  │92  │89  │87  │86  │85  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-12        │90   │80  │94  │86  │86  │85  │85  │82  │78  │75  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-24        │92   │82  │102 │99  │96  │88  │80  │82  │74  │74  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-26        │92   │83  │103 │102 │96  │91  │80  │71  │66  │64  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-30        │92   │82  │102 │99  │96  │88  │80  │82  │74  │74  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-28        │98   │94  │103 │102 │101 │91  │91  │87  │83  │78  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-74        │87   │80  │83  │78  │80  │82  │82  │82  │77  │72  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Л-410        │109  │78  │112 │114 │108 │97  │86  │81  │77  │76  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Л-410 УВП Э  │95   │88  │90  │103 │97  │88  │84  │78  │71  │69  │

├─────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│               Самолеты с поршневыми двигателями                │

├─────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│Ил-14        │89   │-   │98  │93  │92  │84  │81  │85  │72  │72  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-2         │102  │104 │108 │108 │104 │100 │94  │86  │82  │75  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ан-14        │84   │95  │100 │94  │86  │80  │76  │68  │64  │62  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Як-18Т       │104  │104 │105 │107 │101 │96  │90  │91  │91  │86  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ли-2 (ДС-3)  │100  │-   │106 │106 │106 │94  │91  │84  │78  │70  │

├─────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤

│                           Вертолеты                            │

├─────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│Ми-1         │88   │97  │100 │93  │87  │80  │80  │81  │83  │81  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ми-2         │94   │101 │98  │98  │92  │92  │90  │81  │75  │68  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ми-2 СХ      │102  │103 │96  │99  │100 │94  │86  │100 │88  │79  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ми-4         │103  │-   │112 │110 │106 │102 │90  │84  │74  │66  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ми-6         │84   │101 │100 │94  │86  │81  │76  │70  │68  │79  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ми-8         │89   │96  │102 │96  │88  │86  │86  │84  │78  │72  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ми-10 К      │88   │98  │99  │100 │88  │82  │77  │75  │70  │73  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ми-26 Т      │88   │90  │91  │94  │89  │86  │82  │74  │69  │62  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ка-26        │102  │109 │101 │106 │102 │100 │96  │92  │80  │68  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Ка-32        │95   │100 │103 │100 │97  │92  │89  │84  │81  │80  │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│В-3          │96   │100 │93  │90  │88  │92  │93  │87  │85  │85  │

└─────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

# Приложение 3

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВИАГАРНИТУРЫ

| Тип авиагарнитуры | Акусти- ческая эффектив- ность АГ <*> (дБА) | Среднее ослабление шума (дБ) на частотах, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| АГ-2 | 0,85 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 17 |
| АГ-2М | -2,83 |  |  | 2 | 2 | 5 | 6 | 21 | 27 | 30 |
| Г-63 | -22,55 |  |  | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 40 | 42 |
| ГСШ-С12А (АГ-3) | -4,22 |  |  | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | 30 | 29 |
| ГСШ-А-18 | -10,02 |  |  | 5 | 7 | 11 | 17 | 28 | 32 | 30 |
| ГСШ-А-18Э | -6,02 |  |  | 0 | 7 | 6 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| НМЕ 45 СА | -0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 4,0 | 15,2 | 11,9 |
| НМЕ 1410 КА | -0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 6,9 | 7,7 |
| <*> Акустическая эффективность авиагарнитуры по уровню звука (дБА) рассчитана по спектральной акустической характеристике для типовых спектров шума в кабинах ВС ГА |

# Приложение 4

УРОВНИ ЗВУКА ПРИ АКТИВНОМ ПРОСЛУШИВАНИИ РАДИОЭФИРА

1. Определение дополнительной акустической нагрузки, возникающей в результате прослушивания эфира и речевом радиообмене, при расчете эквивалентного уровня звука производится в соответствии с "Методикой определения уровня акустической нагрузки на членов экипажей ВС с учетом шума под авиагарнитурами".

Необходимо использовать результаты хронометража, определенного в условиях реальных полетов, выполняемых в данной организации ГА.

2. При невозможности выполнения измерений в условиях реального полета дополнительная акустическая нагрузка принимается равной 12 дБА и суммируется с величиной, указанной в графе 8 табл. 1 (уровни звука с учетом АГ).

# Приложение 5

РАСЧЕТ УРОВНЯ ЗВУКА (ДБА) ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ШУМОМЕРОМ

В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ

Расчет уровня звука (дБА) при измерениях шумомером в октавных полосах частот (дБ) рассчитывают по формуле:

0,1(L  + K  )

n         i    Ai

L  = 10lg SUM 10             ,

A        i=1

где:

L  - уровень звукового давления в октавной полосе частот (дБ);

i

K   - частотная A-коррекция по МЭК 651-79 (дБ) по таблице.

Ai

Таблица

┌────────────────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│Частота, Гц     │31,5 │63   │125  │250 │500 │1000│2000│4000│8000│

├────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Частотная       │-39,4│-26,2│-16,1│-8,6│-3,2│0,0 │1,2 │1,0 │-1,1│

│A-коррекция     │     │     │     │    │    │    │    │    │    │

│по МЭК 651-79   │     │     │     │    │    │    │    │    │    │

│(K  ), дБ       │     │     │     │    │    │    │    │    │    │

│  Ai            │     │     │     │    │    │    │    │    │    │

└────────────────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

# Приложение 6

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ "ПРОТОКОЛА РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ

ШУМА В ПОЛЕТЕ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

ЗА ОЦЕНИВАЕМЫЙ ПЕРИОД ЛЕТНОЙ РАБОТЫ"

(в ред. Изменений и дополнений N 1,

утв. Роспотребнадзором 23.04.2009)

Иванов Иван Иванович

1. Работник _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1952 год

1.1. Год рождения _________________________________________________________

ОАО "КДА авиалинии"

2. Наименование предприятия (работодателя) ________________________________

123456, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 37, Москва, аэропорт

___________________________________________________________________________

Быково

___________________________________________________________________________

(полное наименование, юридический адрес, фактический адрес,

ОКПО 23456789, ОКОНХ 56789

___________________________________________________________________________

форма собственности, коды: ОКФС, ОКПО, ОКОНХ)

___________________________________________________________________________

л/о N 36

2.1. Наименование объекта (цеха, участка, мастерской и пр.) _______________

воздушных судов Ту-154

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 пилот ВС Ту-154

3. Профессия или должность работника ______________________________________

___________________________________________________________________________

(по ОКПДТР или по ОКПРД ОК 016-94)

29 лет

3.1. Общий стаж работы ____________________________________________________

работал пилотом 27 лет

3.2. Стаж работы в данной профессии (должности) ___________________________

___________________________________________________________________________

3.3.  Стаж  работы  в  условиях  воздействия  опасных,  вредных  веществ  и

15000 ч

неблагоприятных производственных факторов (налет часов) ___________________

___________________________________________________________________________

В 1978 г. после

3.4. Профмаршрут (согласно записям в трудовой книжке) _____________________

окончания л/у назначен на должность 2 пилота, в 1980 г. КВС Ан-2, в 1983 г.

___________________________________________________________________________

переведен на должность 2 пилота ВС Ан-24, в 1991 г. переведен на должность

___________________________________________________________________________

2 пилота ВС Ту-154 по настоящее время

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Таблица

ПОКАЗАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ (ДБА)

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

| Год и месяц работы ГА | Тип ВС | Уровни звука в кабине ВС (дБА) | Тип приме- няемой АГ | Акусти- ческая эффек- тивность АГ (дБА) | Фактиче- ское поле- тное время за месяц | Уровни звука с учетом АГ (дБА) | Уровни зву- ка при ак- тивном про- слушивании радиоэфира (дБА) | Lэкв (дБА) | Превы- шение нормы (дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ч | мин. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | Ан-2 | 102 | АГ-2 | 0,85 | 52 | 23 | 102,85 | 114,85 | 107,75 | 27,75 |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март | Ан-24 | 92 | ГСШ-С12А | -4,22 | 69 | 58 | 87,78 | 99,78 | 95,49 | 15,49 |
| 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль | Ан-2 | 102 | ГСШ-А-18 | -10,02 | 52 | 23 | 91,98 | 103,98 | 96,88 | 16,88 |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель | Ан-24 | 92 | ГСШ-А-18 | -10,02 | 69 | 58 | 81,98 | 93,98 | 89,69 | 9,69 |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль | Ту-154 | 84 | ГСШ-А-18 | -10,02 | 75 | 57 | 73,98 | 85,98 | 81,69 | 1,69 |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель | Ту-154 М | 77 | ГСШ-А-18 | -10,02 | 65 | 59 | 66,98 | 78,98 | 74,07 | -5,93 |
| май | Ил-96-300 | 77 | ГСШ-А-18 Э | -6,02 | 65 | 59 | 70,98 | 82,98 | 78,69 | -1,31 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет  эквивалентного уровня шума с учетом дополнительной акустической

нагрузки,  возникающей  при  прослушивании  эфира и речевом радиообмене, за

анализируемый период летной работы выполнил _______________________________

___________________________________________________________________________

(должность, наименование отдела, отделения)

Петров Петр Петрович

подпись _________________         _________________________________________

(Ф., И., О. полностью)

3

Расчет эквивалентного уровня шума выполнен в _ экз.

С расчетом эквивалентного уровня шума ознакомлены:

Работодатель                          Работник (доверенное лицо)

С.С. Сидоров                                      И.И. Иванов

"__" ________ 2009 г.                 "__" _________ 2009 г.

М.П.

# Приложение 7

(введено Изменениями и дополнениями N 1,

утв. Роспотребнадзором 23.04.2009)

| Тип ВС | Норма летного времени (ч) | Норма полетного времени (ч) |
| --- | --- | --- |
|  | 1980 г. | 1990 г. | 1992 г. | 1993 г. | 2006 г. |
|  | МГА СССР Положение о рабочем времени и времени отдыха работников гражданской авиации (вводится в действие с 1 июня 1980 г.) от 4 февраля 1980 г. N 2/И | МГА СССР Указание от 7 августа 1990 г. N 369/у О введении в действие рекомендованных нормативов режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации | Отраслевое тарифное соглашение между Правительством Российской Федерации, Департаментом воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, Советом Федерации профсоюзов авиационных работников России и ЦС профсоюза летного состава Российской Федерации на 1992 г. | Постановление Минтруда России от 25 июня 1993 г. N 124 Об утверждении Временного положения о рабочем времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации | Приказ Минтранса РФ от 21 ноября 2005 г. N 139 Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год |
| Самолеты с ТРД |
| Ту-104 | 70 | 700 | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Ту-124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Ту-134 А | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 77 | 770 | 80 | 800 |
| Ту-154 М | - | - | 70 | 700 | 70 | 700 | 76 | 760 | 80 | 800 |
| Ту-154 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 76 | 760 | 80 | 800 |
| Ту-144 | 50 | 300 | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Ил-62 (Ил-62 М) | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 74 | 740 | 80 | 800 |
| Ил-76 Т | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 76 | 760 | 80 | 800 |
| Ил-76 ТД | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 76 | 760 | 80 | 800 |
| Ил-86 | 60 | 600 | 60 | 600 | 60 | 600 | 66 | 660 | 80 | 800 |
| Ил-96- 300 | - | - | - | - | - | - | 66 | 660 | 80 | 800 |
| Як-40 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 79 | 790 | 80 | 800 |
| Як-42 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 78 | 780 | 80 | 800 |
| Самолеты с ТВД |
| Ту-114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Ил-18 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 75 | 750 | 80 | 800 |
| Ан-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Ан-12 | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 75 | 750 | 80 | 800 |
| Ан-24 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 79 | 790 | 80 | 800 |
| Ан-26 | 80 | 800 | 70 | 700 | 60 | 600 | 67 | 670 | 80 | 800 |
| Ан-30 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 79 | 790 | 80 | 800 |
| Ан-28 | 70 | 700 | 60 | 600 | 60 | 600 | 68 | 680 | 80 | 800 |
| Ан-74 | - | - | - | - | 70 | 700 | 76 | 760 | 80 | 800 |
| Л-410 | 70 | 700 | 60 | 600 | 60 | 600 | 70 | 700 | 80 | 800 |
| Л-410 УВП Э | - | - | 60 | 600 | 60 | 600 | 70 | 700 | 80 | 800 |
| Самолеты с поршневыми двигателями |
| Ил-14 | 100 | 1000 | 80 | 800 | 80 | 800 | - | - | 80 | 800 |
| Ан-2 | 100 | 1000 | 80 | 800 | 80 | 800 | 80 | 800 | 80 | 800 |
| Ан-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Як-18 Т | 80 | 800 | 80 | 800 | 80 | 800 | 75 | 750 | 80 | 800 |
| Ли-2 (ДС-3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Вертолеты |
| Ми-1 | 80 | 800 | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Ми-2 | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 80 | 800 |
| Ми-2 СХ | 70 | 700 | 70 | 700 | 50 | 500 | 55 | 550 | 80 | 800 |
| Ми-4 | 80 | 800 | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |
| Ми-6 | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 80 | 800 |
| Ми-8 | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 77 | 770 | 80 | 800 |
| Ми-10 К | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 80 | 800 |
| Ми-26 Т | - | - | 60 | 600 | 60 | 600 | 66 | 660 | 80 | 800 |
| Ка-26 | 80 | 800 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 80 | 800 |
| Ка-32 | - | - | 70 | 700 | 60 | 600 | 70 | 700 | 80 | 800 |
| В-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 800 |

До 1993 г. при проведении расчетов вместо полетного времени используется летное время.

При отсутствии информации о полетном времени за период 1993 - 2005 гг. для определения фактического полетного времени допускается увеличение фактического летного времени на 12%.