ИЗМЕРИТЕЛЬ параметров

магнитного и электрического полей

промышленной частоты

«BЕ-50»

ПАСПОРТ

БВЕК 431440.07 ПС

1.Основные сведения об изделии

  - «Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты  «BЕ-50»

ТУ 43 1440 – 002 -18446736 – 06, зав.№___________

  - Дата изготовления ____________________

  - Предприятие-изготовитель ООО «НТМ-Защита»

  - Сертификат об утверждении типа средств измерений  RU.C.34.003.A № 29132 , выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии со сроком действия до 01 октября  2012  г.

  - Измеритель зарегистрирован в Госреестре средств измерений под  №  35853-07 и допущен к применению в РФ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальные и фактические значения основных технических данных Измерителя

приведены в таблице.

Таблица 1.

| Наименование | Значение величины |
| --- | --- |
| Частота осцилляций | от 49 до 51 |
| Диапазон измеряемых эффективных значений плотности потока индукции магнитного поля, мТл | от 0,01 до 5,0 |
| напряженности электрического поля, кВ/м | от 0,05 до 50 |
| Предел допускаемой относительной погрешности, % индукции магнитного поля | 20 |
| напряженности электрического поля | 20 |
| Время установления рабочего режима: мин., не более | 1 мин |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки измерителя входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| Блок обработки и индикации результатов измерения . | 1 шт. |  |
| Блок электрической и магнитной антенн | 1 шт. |  |
| Блок питания ИЭС4-090130 | 1 шт | Для зарядки аккумуляторов блока обработки и индикации |
| Переходник зарядного устройст-ва | 1 шт | Для зарядки аккумуля-торов блока электричес-кой и магнитной антенн |
| Кабель соединительный RS232 | 1 шт. | Для связи с ПК |
| CD с программным обеспечением | 1 шт |  |
| Сумка укладочная | 1 шт. |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 кн. |  |
| Паспорт | 1 кн |  |
| Методика поверки | 1 кн. |  |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

4.1. Гарантийный срок эксплуатации измерителя параметров магнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» устанавливается 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.3. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого Измеритель параметров магнитного поля промышленной частоты «ВЕ-50» не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течение всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Консервация измерителя производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 до +400С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация измерителя производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты ВЗ-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3. По конструктивному признаку измеритель относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты «ВЕ-50»  431440 -002-16347102-06 № _______________

Упакован ООО «НТМ-Защита» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись			фамилия, имя, отчество

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты «ВЕ-50»  431440 -002-16347102-06 № ________________

соответствует техническим условиям  ТУ 431440-002- 16347102-06

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска (        ( 			 200   г.

МП

Представитель ОТК

(        ( 			 200   г.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При отказе в работе или неисправности измерителя в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен акт по форме приложения А и необходимости ремонта и отправки измерителя предприятию-изготовителю

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1. Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты «ВЕ-50»  431440 -002-16347102-06 № ______________________

введен в эксплуатацию “    “                 200     г.

М.П.

подпись и фамилия лица, ответственного

за эксплуатацию изделия

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1.Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.